## Slide 1
moreMarks\6 · 真实 CIS 输入帧
项目阶段汇报 · 管理层版
CIS 线扫膜片
缺陷检测系统
从连续采集、自动对准到细小轮廓断裂检出
汇报重点
整体检测逻辑、技术路径选择、真实效果与长期迭代价值。
真实数据：moreMarks\6 · 当前版本：2026-07-20
2026-07-20
Notes: 本次汇报不展开代码，而是回答四个管理问题：项目解决什么场景、为什么选择当前技术路径、真实数据上达到了什么效果、下一阶段怎样形成长期价值。所有效果图均来自项目实际输入与输出。

## Slide 2
项目概览
系统已经形成可运行的检测闭环
来源：moreMarks\6、当前检测流程与真实输出
02
连续 CIS 帧
输入
在线：Volans 采集卡
离线：按文件名排序的帧图库
关联：Debug.log + TIFF/Alpha
自动检测主线
① WeChatQRCode 识别
② 二维码分段拼接
③ Mark / H0 全局对准
④ 零件 SIFT 二次配准
⑤ 形态学差分判定
零件级检测结果
输出
逐件缺陷框、全局结果图、设计/实拍/差异证据，以及可追溯日志。
Notes: 系统的输入不是一张完整照片，而是连续线扫帧。软件自动确定一个材料段、拼成大图、对齐到设计空间，再按排版逐件给出检测证据。管理价值在于减少人工串联步骤，并让每个结论都能回看。

## Slide 3
业务场景
传统人工与单帧算法难以覆盖连续膜片检测
来源：moreMarks\6 真实帧与当前检测流程
03
单帧只能看到连续材料的一段
01 连续材料不是静态图
必须从多帧中恢复二维码之间的完整材料段，才能进入排版检测。
02 设计与实拍坐标不同
扫描倾斜、尺度和材料形变，使 CIS 实拍无法直接与 TIFF 做差分。
03 轮廓细、缺陷小
真实断线可能落在轮廓边缘，既容易被错位误报淹没，也容易被屏蔽漏掉。
04 结果必须可追溯
不仅要给出 Pass/Fail，还要定位到零件并保留设计、实拍和差异证据。
Notes: 这个场景的难点不是单一算法，而是多个坐标体系和多个误差来源叠加。只有把成段、对准、裁切和判定连成闭环，差分结果才有业务意义。

## Slide 4
项目目标
项目目标：稳定完成质量闭环
来源：当前功能、真实运行结果与现场需求
04
质量价值
检出真实缺陷
覆盖断墨、漏印、多印、脏污与细小轮廓断裂。
压低轮廓误报
全局与零件级对准配合形态学容差，吸收残余错位。
保留复核证据
逐件保存设计、实拍、差异与缺陷框，支持追溯。
效率价值
连续帧自动成段
二维码定义开始与结束，自动拼出完整检测段。
批量零件自动处理
按排版坐标裁切零件，并行执行精对准与检测。
性能持续可测
批次记录耗时、P50/P95、缓存命中与内存变化。
长期价值
参数化适配
适配不同图库、排版、检测尺度与工艺参数。
数据资产沉淀
持续积累真实缺陷、正常样本、配置与运行基线。
平台化扩展
未来可扩展新图案、新材料和数据驱动算法。
项目价值不止一次检测，而是形成可复制、可追溯、可持续优化的质量平台。
Notes: 项目价值可以分成质量、效率和长期能力三层。当前已经具备自动处理和结果证据，下一步通过真值数据和在线闭环，把一次性算法能力变成持续运营的质量能力。

## Slide 5
检测逻辑
一条流水线完成从连续帧到缺陷结论
来源：当前完整检测作业流程
05
1
采集 / 回放
连续 CIS 帧
2
QR 识别
分段锚点
3
段拼接
完整大图
4
TIFF 解析
排版与 Alpha
5
Mark 粗对准
H0 全局空间
6
零件裁切
排版 ROI
7
SIFT 精对准
逐件仿射
8
差分 + 细线
内外缺陷
9
汇总 / 保存
全局与逐件证据
质量控制原则
关键节点记录状态；增强功能失败明确降级；不在证据不足时静默给出高置信结论。
Notes: 这页是全场主线。二维码解决成段，Mark解决大图坐标，SIFT解决零件残余偏差，差分与细线通道解决缺陷判断，最后把结果组织成可复核证据。

## Slide 6
技术路径
技术选择以可解释、可落地、可迭代为原则
来源：项目现状、对比试验与工程约束
06
业务锚点
二维码与物理 Mark 把连续材料转成有边界、有尺度的检测段
全局几何
RANSAC Homography 解决位置、旋转、尺度与透视
局部精配
SIFT + RANSAC + 仿射吸收零件级残余偏差
缺陷判定
普通差分控制少印/多印，独立连续性通道保护细线断裂
工程保障
参数、日志、图像证据与性能基线支撑复现和迭代
当前不以纯深度学习为主：标注数据不足，而 TIFF 设计图提供了高价值、可解释的先验。
Notes: 选择传统视觉为主不是保守，而是利用项目已有的设计图和物理标记。它的数据成本低、原因可解释、现场调试直接。深度学习可以作为后续补充，但应由标注数据和难例收益驱动。

## Slide 7
关键路径 ①
二维码是分段锚点，鲁棒性优先
来源：moreMarks\6 真实帧与当前二维码模块
07
1. 固定检测区域
减少背景干扰与无效计算
2. 灰度与极性适配
兼容亮码、暗码和灰底
3. 压缩拉伸候选
覆盖线扫方向几何形变
4. WeChatQRCode 解码
直接作为主识别器
5. 映射回全图
输出中心、宽高与全局位置
真实帧：二维码同时承担段边界和尺度锚点
2 个二维码
定义完整材料段
多组候选
覆盖压缩与拉伸
主识别器
不作为失败后备
技术选择
不采用“其他识别器失败后再调用”的重复路径：无二维码帧直接返回，流程更简单，结果口径更统一。
Notes: 手机扫码体验说明鲁棒二维码识别是可以实现的。项目已经把 WeChatQRCode 作为主识别器，并针对线扫压缩拉伸和极性做适配。二维码不仅给出文本，还提供分段位置和像素尺度。

## Slide 8
专项补充
完善后的二维码整体识别处理逻辑（九步）
来源：QrCodeDetector、ImageStitcher 与真实样本回归
08
输入与覆盖
01 当前帧优先
先查完整单帧；命中后直接输出结果
02 跨帧补齐
未命中时，拼接上一帧尾和当前帧头再识别
03 横向保护
扩展固定 ROI 两侧，避免贴边二维码被裁掉
常规识别
04 灰度与明暗适配
统一转灰度，适配白码、暗底和常见明暗变化
05 常规快速解码
尝试常用纵向尺度，普通样本快速返回
06 二维码特征确认
查找定位框结构；没有可靠特征就停止增强
困难恢复
07 局部码区提取
只裁取有效码区，提高二维码在输入图中的占比
08 三定位框透视恢复
定位框可靠时重建码面，透视拉正并补足静区
09 光照复核与坐标还原
拉正图仍失败时局部展平；成功后还原全图坐标
按 01→09 顺序执行；任一步成功即返回，透视与光照恢复只在定位框证据可靠时启动。
Notes: 这一页按 01 到 09 说明当前二维码识别链路。第一阶段先保证看得到二维码：优先检查完整单帧，失败后补齐跨帧视野，并给固定 ROI 留出受限横向保护带。第二阶段处理大多数常规样本：统一灰度和明暗条件，尝试常用纵向尺度；如果仍未解码，再确认图中是否真的存在二维码定位框特征。第三阶段只对有证据的困难样本启动：裁取局部码区，动态处理形变、边缘缺失和低对比黑码，最后把文本、中心和尺寸还原到全图坐标，完成去重与材料分段拼接。任一步识别成功都会立即返回，避免无意义的重复增强。
[Sources]
- Services/QrCodeDetector.cs
- Services/ImageStitcher.cs
- Models/AppConfig.cs

## Slide 9
真实样本
三类真实难样本已进入识别链路
来源：用户提供的离线图库真实样本与当前版本回归
09
跨帧 + 形变
跨帧组合
识别成功｜补齐上下两帧后再解码
贴边 + 模糊
边缘恢复
识别成功｜保护带、补静区、动态尺寸
低对比黑码
黑码适配
识别成功｜反极性定位、原灰度解码
当前结论：三类真实困难样本已覆盖；后续持续扩充回归图库，用数据衡量整体识别率与处理节拍。
Notes: 三张图片均来自项目真实离线图库。左侧样本跨越相邻帧并带有随机形变，通过上一帧尾部和当前帧头部组合后识别；中间样本贴近图像边缘且存在模糊和少量缺失，通过横向保护带、补静区和局部动态尺寸恢复；右侧样本在关闭白墨后变为低对比黑码，通过反极性定位并从原灰度局部图完成解码。这里展示的是当前真实样本回归结果，不将有限样本扩大为整体识别率结论。
[Sources]
- C:\Users\EDY\Desktop\二维码无法识别\8
- C:\Users\EDY\Desktop\白墨关闭
- Services/QrCodeDetector.cs

## Slide 10
真实案例 ②
弱曝光二维码：几何恢复后成功识别
来源：实际难样本 · QrCodeDetector 实测
09A
原始局部：过曝、模糊与背景条纹
透视拉正：恢复标准 21×21 码面
常规失败
过曝模糊
直接失败
定位框确认
稳定找到
三个定位框
透视拉正
恢复 21×21
标准码面
光照复核
局部展平
再次解码
成功输出
文本位置
同时返回
难点在哪里
白色带区域局部过曝，二维码又有模糊和背景条纹；直接缩放后，黑白模块容易被错误采样。
优化为什么有效
先用三个定位框恢复真实码面；原灰度仍失败时，仅对拉正后的小图做光照展平，再交给同一解码器确认。
识别结果：ZJ_202606302651265_RT ｜ 21×21 ｜ 三定位框透视恢复 ｜ 局部光照展平
Notes: 本页展示本次新增的真实难样本。
原图在白色带区域存在局部过曝、模糊和背景条纹，常规缩放与直接解码失败。
当前流程先确认三个定位框，再恢复二维码真实透视平面并补足静区；原灰度仍失败时，仅对拉正后约 350 像素的小图做光照展平。
最终仍由 WeChatQRCode 完成文本校验，并同时返回二维码在原图中的位置。
实测识别文本：ZJ_202606302651265_RT。
[Sources]
C:/Users/EDY/AppData/Local/Temp/codex-clipboard-376a494d-99ab-4b83-b69b-405a01e0a629.jpg
E:/南京爱速智/CIS/AresIntel/Volans CL/samples/CIS_WebInspector/obj/QrSampleProbe/straight-corrected.png
E:/南京爱速智/CIS/AresIntel/Volans CL/samples/CIS_WebInspector/Services/QrCodeDetector.cs

## Slide 11
关键路径 ②
全局对准先解决“大方向正确”
来源：上下两排 20 mm Mark 与当前 H0 流程
10
H0 变换后的真实 CIS 预览
TIFF 物理基准
上排 Y = 50 mm
下排 Y = 970 mm
Mark 直径 = 20 mm
pxPerMm = 300 / 25.4
CIS 扫描基准
下排 = 第二个 QR 在拼接段内的 Y
上排 = 下排 − 920 × (QR高/60)
1
预测 Mark 区域
只在有规律的位置检测
2
识别并配对
圆度、直径与排列关系
3
RANSAC H0
剔除异常点后拟合
对准失败必须有明确状态，不用错误矩阵继续检测
H0 稳定、解释清楚，是当前默认全局模型；局部残差交给零件级精对准处理。
Notes: 全局对准的目标不是一次解决所有形变，而是把 CIS 稳定送入 TIFF 坐标系。上下两排大 Mark 信号强、位置确定，RANSAC 能排除少量误检，因此适合作为默认粗对准。

## Slide 12
可选增强
侧边 9 对 Mark：保留能力，默认关闭
来源：当前侧边 Mark 实现、对比测试与配置开关
11
真实 CIS 侧边 Mark 与控制网格
左侧实测
中心保持 H0
右侧实测
适用场景
膜片边缘热胀冷缩明显、且多层小 Mark 检测稳定时，用于描述边缘非线性残差。
校正机制
左右残差向中心平滑衰减；中心区域继续沿用 H0，避免用边缘形变猜测中部。
门控与降级
有效点不足、网格不平滑或存在翻折时，明确回退 H0，不让增强功能降低稳定性。
实测提升并不稳定：当前默认关闭，通过开关保留后续数据化评估能力
Notes: 侧边 Mark 是能力储备，不是默认必选项。对比测试显示它并非所有批次都带来提升，所以当前遵循简单稳定原则：主流程使用 H0，只有证据证明收益时再开启非线性校正。

## Slide 13
关键路径 ③
零件级 SIFT 精对准，决定差分质量
来源：moreMarks\6 零件模板、CIS 实拍与对比验证
12
TIFF 设计零件
H0 后 CIS 零件
统一尺度
控制计算量
保留结构
提取特征
设计 / 实拍
建立对应
匹配筛选
去除弱匹配
Lowe 0.6
RANSAC 剔错
排除错误对应
仿射对齐
消除局部残差
Cubic Warp
为什么有效
全局 H0 后仍会残留零件级平移、旋转和轻微尺度差；逐件精对准能显著减小轮廓差分。
为什么保留原路线
多轮对比表明原 SIFT + RANSAC + 仿射路径更稳定；优化重点转向缓存、并行和资源释放。
技术选择：不为了“算法更新”牺牲已验证的对准效果
Notes: 差分算法对一两个像素的轮廓偏差非常敏感。全局对准只保证大图整体正确，零件级 SIFT 会在每个 ROI 内再消除残差。项目曾尝试更复杂的约束模型，但真实对比显示原路线更稳，因此当前保留效果优先。

## Slide 14
关键路径 ④
差分检测同时处理“少印”和“多印”
来源：moreMarks\6 真实零件三联结果
13
真实证据链：设计二值图 / CIS 判定图 / 差分
内部缺失
dilate(CIS)
Alpha − CISdilate
断墨 / 漏印候选
外部多余
dilate(Alpha)
CIS − Alphadilate
飞墨 / 脏污候选
轮廓容差
对设计轮廓设置内外容差，吸收无法完全消除的重采样和配准误差。
零件级结论
输出候选位置、面积和数量，并在同一张图中保留缺陷框与差异证据。
普通差分通道负责稳定控制大多数少印、多印与脏污缺陷
细小轮廓断裂由独立连续性通道补充，避免与普通面积规则相互牵制
Notes: 普通差分把少印和多印分开处理，便于解释和参数管理。轮廓容差负责降低错位误报，但它也带来细线断裂可能被遮住的问题，下一页解释这次最新优化。

## Slide 15
核心难点
既要抑制轮廓误报，也不能漏掉真实断线
来源：moreMarks\6 真实细线断裂样例
14
左：TIFF 设计细线｜右：CIS 实拍断裂
01 误报来自轮廓错位
即使完成二次配准，重采样和轻微形变仍可能在边缘留下细轮廓。
02 传统措施是边缘屏蔽
内外轮廓容差能显著压低误报，是普通差分稳定运行的基础。
03 新风险是遮住真断线
原图案本身很细，断裂恰好位于屏蔽带内时，普通差分会被清零。
04 先减误报，再查断线
先屏蔽边缘假轮廓，减少误报；再单独检查设计细线是否断开，补回真实缺陷。
Notes: 可以把它理解为两次检查：第一次处理“假报警”——把因轻微错位产生的边缘轮廓屏蔽掉；第二次处理“真断线”——只检查设计图中原本就存在的细线，看实拍中是否断开。这样不用放开整个边缘区域，也能把藏在屏蔽区里的真实断裂找回来。

## Slide 16
最新优化
细线断裂的判定：中间缺一段，两侧仍有线
来源：FineLineFolder6Probe 与正式检测结果
15
假缺口：错位后仍然连通
真断裂：中间确实缺一段
限定范围
只看屏蔽区
内的设计细线
定义缺口
TIFF 有线
CIS 连续缺失
确认尺寸门槛
长度≥0.5 mm
线宽≤2 mm
确认两侧线段
缺口前后 都有同一条线
排除假断线
平移或连通
则不报缺陷
缺口的具体定义
TIFF 本应有细线，而 CIS 沿线方向连续少了一段；该段达到最小长度，并且属于细线范围。
“两侧仍有线”是什么意思
沿同一条设计线，缺口前后都还有线段，CIS 两侧也能看到对应线条；说明只是中间断开，不是整条线消失。
最终判定：缺口达标 + 两侧线段存在 + 无法用平移或绕行连接解释
Notes: 实现逻辑可分为五步。第一，只在原有边缘屏蔽区内检查 TIFF 设计中的细线，不放开普通差分的屏蔽规则。第二，缺口定义为：TIFF 二值图本应有线，而 CIS 细线前景沿模板线方向连续缺失；默认连续长度至少 0.5 mm，模板线宽不超过 2 mm。小于 1 mm 的短缺口还要求存在明显深色核心，降低灰度波动误报。第三，在缺口两侧沿同一条模板骨架寻找方向相反的两段线作为锚点；两侧 CIS 附近前景覆盖率都要达到 40%，表示缺的是中间一段，而不是整条线没有印出、裁切越界或附近恰好为空。第四，尝试用同一个局部平移同时解释缺口和两侧线段；若可以解释，则视为对齐偏差而不报。第五，在模板线周围的窄走廊内检查 CIS 是否仍存在连接两侧的连续路径；若仍连通，也不报。只有缺口长度和线宽达标、两侧线段存在，并且既不能用平移解释、也没有连续连接路径时，才输出细线断裂框。

## Slide 17
真实验证
moreMarks\6：用真实连续帧验证完整链路
来源：E:\南京爱速智\CIS\moreMarks\6 与 20260720_102208 输出
16
6 张 CIS 连续帧
输入
在线：Volans 采集卡
离线：按文件名排序的帧图库
关联：Debug.log + TIFF/Alpha
完整处理链
① WeChatQRCode 识别
② 二维码分段拼接
③ Mark / H0 全局对准
④ 零件 SIFT 二次配准
⑤ 形态学差分判定
全局结果图
输出
1 张全局结果、9 个零件结果，以及逐件 TIFF / CIS / Alpha / 差分证据。
Notes: 这组数据完整覆盖了项目主链路。左侧是6张连续帧，右侧是拼接、对准、裁切和检测后的全局结果。它同时包含人工制造的明显缺陷和自然出现的细小断线，适合做当前阶段回归样本。

## Slide 18
真实案例 ①
291：右侧细线断裂被定位
来源：moreMarks\6 · 291c1994cb7048d0a3ff72fffc3c15c4
17
CIS 原图断裂近景
正式检测框选结果
真实断裂
CIS 局部
真实缺口
位于右侧
与设计细线
对应
落在边缘带
原屏蔽区
易漏
连续性复核
缺口两端仍连通
输出坐标
进入缺陷
结果
检出意义
该缺口位于原轮廓屏蔽区域，过去可能被清零；现在由独立细线通道补回。
判断依据
不是只看灰度深浅，而是同时检查设计细线、连续缺口长度和两端结构支撑。
紫色框：细线断裂通道输出｜样例来源：moreMarks\6
Notes: 291是用户明确指出的真实细线断裂。它颜色不如人工缺口那么黑，而且恰好在边缘屏蔽带内。新版通过连续性和两端支撑判断把它检出，紫色框表示来自细线专用通道。

## Slide 19
真实案例 ②
相近位置断裂，在多个零件中一致检出
来源：moreMarks\6 · 3c5cf1e3... 与 52097092...
18
3c5 零件右侧断裂
520 零件右侧断裂
3 个零件
含前页
291
相近位置
右侧中部
轮廓
相同类型
细线连续
缺失
正式逻辑
均进入细线通道
结果一致
输出
紫色框
一致性观察
291、3c5、520 在相近位置出现类似断线，正式检测结果均给出细线断裂框。
业务意义
跨零件重复出现的同类缺口，比单个孤立像素更值得质量人员重点复核。
当前结论只证明这些样例被覆盖，不等同于整体准确率
Notes: 3c5和520在与291相近的位置也出现类似断线。三个零件都被同一正式逻辑检出，说明新通道不是只对一个样本做特例。仍需强调，这只是功能覆盖证据，不是统计准确率。

## Slide 20
运行效率
性能已经可量化，下一步是收敛现场节拍
来源：PerformanceBaselines.csv 与 2026-07-20 构建验证
19
零件并行
SIFT 缓存
缺陷判定
结果保存
待检零件
按 ROI 分配
模板特征复用
减少重复计算
普通差分 + 细线
逐件独立执行
编码与落盘
当前含图像保存
阶段计时
并行度：自动 / 可配
P50 / P95 写入 CSV
并行度可配
0 自动或显式设置 当前测试为 8
构建通过
Debug / Release x64：0 警告、0 错误
1.81–2.64 s
9 件 · 并行 8 · Debug 记录
7 / 9
重复模板缓存命中
P50 1.32 s
最新单批的单件中位数
仍需 24h
Release 固定条件与硬件长稳
Notes: 当前性能数据已经能追踪，但还不是产线承诺。9件、并行8的Debug记录为1.81到2.64秒，且包含单件图像保存。下一步要固定数据、保存策略和Release环境，分开统计SIFT、细线检测与I/O耗时。

## Slide 21
现场使用
一个工作台覆盖采集、参数、结果与复核
来源：当前 WPF 工作台与参数设置流程
20
加载配置
离线图库
开始采集
恢复
停止
采集卡
相机
参数设置
实时采集预览
拼接结果 | 全局缺陷图
实时日志与状态
帧数 / 丢帧 / 当前阶段 / 对准模式 / 检测结果 / 输出目录
现场人员在同一界面完成操作、观察和结果复核
操作主线
1. 加载在线配置或离线目录
2. 开始采集并观察实时预览
3. 自动形成拼接段
4. 离线模式后台生成检测结果
5. 在结果页和日志中复核
参数结构
基础与目录
拼接与排版
标志点配准
缺陷检测
图像保存
下一步体验
参数基础/高级分层
增加单位与范围校验
保存前联动检查
输出目录权限提示
Notes: 管理层可以把这套软件理解成现场质量工作台，而不是算法演示程序。在线和离线共用一套检测逻辑，结果既能在界面展示，也能通过文件和日志留存。

## Slide 22
当前阶段
已证明能运行、能检出、能追溯；规模化证据仍需补齐
来源：当前代码、moreMarks\6 样例、构建与性能记录
21
已确认
离线闭环可运行
连续帧可完成分段、拼接、对准、裁切、检测与结果保存。
关键难例已覆盖
moreMarks\6 中多处细小轮廓断裂已进入正式检测逻辑。
工程版本可构建
2026-07-20 Debug / Release x64 均 0 警告、0 错误。
正在优化
节拍与资源占用
继续拆分 SIFT、细线检测和图像保存耗时，寻找无损提速空间。
参数使用体验
减少高级参数暴露，补充并行度入口、单位说明和范围校验。
增强算法择优
侧边非线性校正继续保留开关，用固定回归数据决定是否启用。
尚需验证
人工标注真值集
建立准确率、召回率、误报率和最小可检尺寸的正式口径。
24 小时硬件长稳
验证相机、采集卡、驱动、非托管内存与异常恢复。
在线闭环与下发
完成在线作业触发、结果下发、PLC/设备联动和版本追溯。
不把样例检出等同于量产准确率；下一阶段用标注和长稳数据补齐证据。
Notes: 目前最重要的判断是：核心链路和关键难例已经跑通，但还不能把样例成功直接换算为量产准确率。下一阶段的重点应是建立标注真值、固定性能基准和24小时在线长稳。

## Slide 23
路线与总结
长期价值：从算法验证走向可复制的质量平台
来源：当前能力、证据缺口与业务演进目标
22
阶段 1｜沉淀数据资产
标注正常/缺陷/边界样本
固化二维码、对准、零件与差分回归
定义准确率、误报率与节拍
阶段 2｜完成产线闭环
已完成：有界队列 / 作业抽离
已完成：结果对象 / 过期取消
待完成：在线/离线统一状态
阶段 3｜收敛节拍与长稳
已完成：并行度可配
已完成：缓存/帧复制治理
待验证：现场最优值与长稳
阶段 4｜扩展检测能力
以标注数据决定侧边 Remap 收益
保留原 SIFT 路线做只拒绝门控
再评估模型化缺陷检测
长期价值
项目的核心价值，是把“采集—拼接—排版—对准—裁切—检测—可视化”整合为可运行的离线闭环。
下一步应先完成在线作业闭环、真值基线和原生稳定性，再用数据决定复杂算法是否值得上线。
下一阶段建议：先完成真值数据与固定节拍，再推进在线闭环
Notes: 建议下一阶段按数据、闭环、性能、算法四条线推进。优先级仍然是先有真值、再有稳定节拍、再完成在线交付，最后才用数据判断是否需要更复杂模型。这样能把研发投入转化为可复制的长期质量能力。